| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Фасовочно-упаковочный аппарат ТПП-200М 
(с одноручьевым дозатором)

Образцы упаковочной пленки предоставляются Заказчиком для испытания оборудования на производственной площади Исполнителя.

Ширина пленки: 480 мм;

Тип пленки: уточняется при согласовании ТЗ;

Производительность: 20-24 уп/мин,  уточняется при согласовании ТЗ;

Точность дозирования: в пределах ГОСТ.

Продукт: сыпучие продукты

Доза: 20-1500 г;

Тип пакета: «устойчивый пакет»; «подушка»;

Технические характеристики

| Наименование ТПП-200М | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Номинальная производительность уп/мин | 8 |
| Максимальная производительность уп/мин | 10 |
| Минимальный взвешиваемый вес кг | 0,025 |
| Максимальный взвешиваемый вес кг | 1,5 |
| Питающая сеть | 220В 50Гц |
| Пиковая потребляемая мощность кВт | 1,5 |
| Средняя потребляемая мощность кВт | 0,8 |
| Рабочее давление сжатого воздуха МПа | 0,5-0,6 |
| Подводимое давление сжатого воздуха МПа | 0,8 |
| Расход воздуха л/цикл | 10-11 |
| Объем загрузочного бункера л | 95 |
| Максимальная ширина пленки мм | 480 |
| Тип используемой пленки | ПП, ПП+ПЭ |
| Климатическое исполнение | УХЛ-4 |
| Транспортные габаритные размеры мм | 800 х 1600 х 2700 |
| Рабочие габаритные размеры мм | 800 х 1600 х 3100 |
| Вес, не более кг | 550 |

Характеристики основных узлов аппарата

| н/пп | Наименование параметра | Ед. измерения | Величина, характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина развернутого пакета | мм | до 350 |
| 2 | Ширина пленки (труба круглая) | мм | 210 – 480 |
| 3 | Ширина горизонтальных утюгов | мм | 250 |
| 4 | Максимальный диаметр бобины | мм | 400 |
| 5 | Материал пленки |  | Полипропилен (ПП), ППЭ |
| 6 | Толщина пленки | Мкм | 35 – 50 |
| 7 | Напряжение питания | В/Гц | 220/50 |
| 8 | Питание нагревательных элемент. | В/Гц | 220/50 |
| 9 | Время разогрева нагрев. Элемент. | Мин | не более 20 |
| 10 | Установленная мощность не более | кВт | 1,3 |
| 11 | Рабочая температура нагревательных элементов | С° | не более 180 |
| 12 | Отклонение от заданной температуры нагревателей | С° | не более ± 5 С° для постоянного нагрева |
| 13 | Давление воздуха | Мпа | 0,5 |
| 14 | Расход сжатого воздуха не более | л/мин | 45 |
| 15 | Загрязненность воздуха подводимого к пневмосистеме комплекса, не хуже |  | 7 класс по ГОСТ 17433 – 80 |

Все части оборудования, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали, допустимой к применению для пищевых продуктов. Согласованные с заказчиком параметры комплекса будут учтены в техническом задании. Размеры и форма пакетов согласовывается дополнительно с заказчиком.

Вид климатического исполнения: УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 (для закрытых помещений).

Гарантийное обслуживание 12 месяцев. Гарантия на покупные комплектующие детали и узлы определяется в пределах срока, устанавливаемого их производителями. 
Гарантия не распространяется на расходные материалы, нагревательные элементы, а также на быстроизнашивающиеся детали.  Осуществляется послегарантийное обслуживание.

# Термодатер – дополнительная опция – 23500руб.

Представляет собой 25 литер, которые вставляются в горизонтальные нагревательные элементы. При формировании пакета в горизонтальном шве (верхнем) происходит отпечаток даты фасовки (пример:01.11.10).

Цена: 842 500 руб., включая НДС 20%

Условия поставки: 60% предоплата, 40% за десять дней до поставки

Срок изготовления: 40 рабочих дней с момента предоплаты

Доставка до склада Покупателя в Санкт-Петербурге в стоимость оборудования не входит и оговаривается по отдельному запросу.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/